Кінематика і динаміка обертального руху матеріальної точки

Задача. Суцільний однорідний диск радіусом  та масою обертається навколо нерухомої осі, яка проходить через центр мас диска і перпендикулярна до його площини так, що залежність кута повороту радіуса диска від часу  задається рівнянням:

.

Тут  - кут пороту радіуса диска в момент часу ,   - розмірні множники, чисельне значення яких дорівнює одиниці ,  - параметр задачі, числове значення якого визначається порядковим номером студента в списку академічної групи,  - час обертання, тобто  - часовий проміжок обертання диска. Для точок, які лежать на ободі колеса, знайти нижче зазначені кінематичні та динамічні характеристики обертального руху диска.

2.1. Знайти положення диска в початковий момент часу та в момент часу . Побудувати графік залежності .

2.2. Знайти залежність кутової швидкості  від часу , її числове значення в момент часу  і середнє значення за інтервал часу . Побудувати графік залежності . Знайти в який момент часу  кутова швидкість за числовим значенням збігається з кутом повороту радіуса диска. Графічно переконатися в правильності знайденого моменту часу.

2.3. Розрахувати залежність числа обертів колеса від часу, кількість обертів за час  і середнє число обертів за проміжок часу .

2.4. Розрахувати залежності лінійної швидкості  і шляху  від часу , знайти їх числові значення в момент часу  і середні значення за проміжок часу . В одній координатній площині побудувати графіки залежності  і .

2.5. Обчислити кутове  і тангенціальне  прискорення. Знайти залежність нормального  і повного  прискорення від часу, їхні середні значення за проміжок часу  та числові значення в момент часу . В одній координатній площині побудувати криві залежності  і .

2.6. Знайти залежність напрямку повного прискорення  від часу  та його значення в момент часу .

2.7. Через який час після початку обертання нормальне прискорення  буде дорівнювати тангенціальному прискоренню ? Вдвічі більше за тангенціальне прискорення ?

2.8. Знайти приріст нормального прискорення  за одиницю часу. У скільки разів нормальне прискорення  буде більше за тангенціальне прискорення ?

2.9. Обчислити момент сили . Знайти залежність моменту імпульсу від часу, його значення в момент часу  та середнє значення моменту імпульсу за проміжок часу . На одній координатній площині побудувати криві залежності від часу для зазначених величин.

2.10. Обчислити роботу. Знайти залежність кінетичної енергії обертання від часу, її середнє значення за проміжок часу  та числове значення в момент часу .